## Slide 1: Selectie en validatie van interne controles voor immuunhistochemie
Emmely Mylle
Stage Laboratorium Pathologie - HHR

## Slide 2: Overzicht
Immuunhistochemie in het labo
Probleemstelling
Immuunhistochemische kleuring
Controles
Niveaus kwaliteitscontrole
Methode
Resultaten
Besluit

## Slide 3: Immuunhistochemie in het labo pathologie
Eiwitten, bacteriën, parasieten en virussen aantonen
Identificeren van moeilijk identificeerbare letsels
Reactie patiënt op bepaald type behandeling
Histopathologische diagnose bevestigen
Opsporen van merkers
Volgt op beoordeling HE-kleuring

## Slide 4: Probleemstelling
Fouten
Kwaliteitscontroles om kwaliteit en betrouwbaarheid van kleuringsprocedures te controleren

## Slide 5: Immuunhistochemische kleuring
Antigen retrieval
  Toepassen van hitte op paraffinecoupes
  Coupes onderdompelen in retrieval solution

## Slide 6: Immuunhistochemische kleuring

## Slide 7: Controles voor immuunhistochemie
Factoren die tot variaties leiden:
  Verschil in fixatie en fixatietijd
  Temperatuursverschil
  Verschillende interpretatie van de protocolstappen
  Condities van de reagentia

## Slide 8: Soorten controles
Positieve controles
  Indicator voor goede kleuringstechnieken
  Bewijzen dat ‘target retrieval’ correct uitgevoerd werd
  Op dezelfde manier voor te behandelen als staal
  Voor iedere set van tests
  Op apart of hetzelfde draagglaasje
  Niet aanvaardbare controle = resultaten ongeldig

## Slide 9
Interne controles
  Doelantigen binnen normale weefselelementen
  Externe, positieve controles vervangen

## Slide 10
Negatieve controles
  Positieve kleuring = gebrek aan specificiteit of niet-specifieke achtergrondkleuring
  Op dezelfde manier voor te behandelen als staal
  Hoeft geen specifiek antigen te bevatten
  Positieve kleuring = ongeldige resultaten

## Slide 11: Kwaliteitscontrole van immuunhistochemische coupes
Drie niveaus:
  Rapportering aan Patholoog
  Systematische evaluatie van de controles
  Noodzaak van een afzonderlijk gekende positieve controle

## Slide 12
  Systematische evaluatie van de controles
  Tumoraal borstweefsel
  Intrinsieke controle borstweefsel

## Slide 13: Methode
Selectie
  Database NordiQC
    Gebaseerd op vier controleblokken
  Laboratorium Informatie Systeem
    Patiëntenverslagen opvragen

## Slide 14
Samenstellen van controleblokken
  Punchbiopsies uit moederblok
  Samenstellen multiblok
  Volledige moederblokken

## Slide 15
  Routineweefsels
    Doorvoeren
      Dehydratatie
      Klaren
      Infiltratie
    Inbedden

## Slide 16
Snijden van coupes
  Microtoom
  Hematoxyline-eosine kleuring
  Montage
  Voorleggen aan de Patholoog

## Slide 17: Resultaten
Per run als controle een weefsel met Helicobacter Pylori
  Zeer betrouwbaar
  Gemakkelijk onder microscoop te bekijken
  Alle 70 goedgekeurd

## Slide 18
Experiment bewaartermijn
  Validatie antilichamen CD15, Alk-1 en CKAE1-3
Antilichaam | Blok | 26/03/13 | 09/04/13 | 26/04/13 | 27/05/13
CD15 | MB4 | ++ | ++ | ++ | ++
Alk-1 | Lot1/ALK | +++ | +++ | +++ | +++
CKAE1-3 | MB1 | +++ | +++ | +++ | +++

## Slide 19: Besluit
Voldoende controleweefsels beschikbaar
70 goedgekeurde HP controles
Expressie CD15 nog niet optimaal
Toekomst voor ieder Ab, een geschikt controleweefsel

## Slide 20: Selectie en validatie van interne controles voor immuunhistochemie
Emmely Mylle
Stage Laboratorium Pathologie - HHR